Modelowanie temperatury zapłonu kerozyny
Prezentacja do wpisywania naszych postępów na bieżąco oraz uwag/wniosków. Przyda się przy tworzeniu ostatecznej prezentacji

---
Charakterystyki statyczne
Po wczytaniu i przygotowaniu danych w MATLABie utworzyłem charakterystyki (chmury punktów) zależności wielkości wejściowych od temperatury zapłonu. Spośród wielu potencjalnie interesujących wejść, cztery wykazują pewną zależność z T_A22:
- TI0240 – temperatura w odstojniku kerozyny
- TI0208 – temperatura na półce poniżej K-3/1 (czyli poniżej tej, z której zbierana jest kerozyna)
- TI0206 – temperatura na półce K-3/1
- TI0204 – temperatura na szczycie kolumny
  Wartości Y to temperatury zapłonu kerozyny (T_A22).
  Wartości X (czyli wejścia) były wyliczane jako średnia z 6 godzin poprzedzających dany pomiar T_A22.

---
Przebiegi czasowe – profil temperatury wzdłuż kolumny
Mogą się przydać do wypatrzenia potencjalnych zależności T_A22 od wejść.
Profil temperatury w kolumnie:
Jakaś tam zależność jest, ale ciężko cokolwiek sensownego powiedzieć.

---
Przebiegi czasowe – orosienie OR-II

---
Wpływ okna wyliczania średniej na korelację
(bez usuniętego dziwnego pomiaru)
	R^2
Długość okna [h]	TI0208	TI0206
1	0,118	0,107
2	0,122	0,109
4	0,122	0,110
6	0,120	0,107
8	0,117	0,104
10	0,114	0,102

---
Współczynnik R^2